## Slide 1
单片机开发过程中的
韦东山
调试绝招

## Slide 2
韦东山
从业20年，
15年嵌入式培训经验，涉及Linux、FreeRTOS、RT-Thread等，
专注于嵌入式操作系统。

## Slide 3
主题
绝招1：栈回溯原理及示例
绝招2：修改bin文件自己实现断点

## Slide 4
直播对应的源码，请加微信索取

## Slide 5
一、栈回溯
内容：
栈回溯的原理
修改异常处理函数打印栈内容
示例：手工分析栈，找出函数调用关系

## Slide 6
栈回溯的原理

## Slide 7
调试程序时，经常发生这类错误：
读写某个地址，导致程序崩溃
调用某个空函数，导致程序崩溃
在异常处理函数中，
可以打印出”发生错误瞬间”的所有寄存器
我们调试时，
可以根据这些寄存器，知道发生错误的位置。

## Slide 8
但是，光知道发生错误的位置还不够！
比如，根据打印信息知道在C函数里发生错误，
但是你无法确定是在哪个调用链上出错：
A > B > C时出错？
D > C时出错？

## Slide 9
我们希望得到：出错时的函数调用关系
怎么办？
分析栈！

## Slide 10
C语言函数的返回地址，保存在栈里

## Slide 11
栈内容示例

## Slide 12
2. 修改异常处理函数打印栈内容

## Slide 13
发生错误时，异常函数如何处理？
太浪费！我们可以打印更多信息！

## Slide 14
发生错误时，栈的使用情况

## Slide 15
修改HardFault_Handler
IMPORT rt_hw_hard_fault_exception
EXPORT HardFault_Handler
HardFault_Handler PROC
; get current context
TST lr, #0x04 ; if(!EXC_RETURN[2])
ITE EQ
MRSEQ r0, msp ; [2]=0 ==> Z=1, get fault context from handler.
MRSNE r0, psp ; [2]=1 ==> Z=0, get fault context from thread.
STMFD r0!, {r4 - r11} ; push r4 - r11 register
STMFD r0!, {lr} ; push exec_return register
TST lr, #0x04 ; if(!EXC_RETURN[2])
ITE EQ
MSREQ msp, r0 ; [2]=0 ==> Z=1, update stack pointer to MSP.
MSRNE psp, r0 ; [2]=1 ==> Z=0, update stack pointer to PSP.
PUSH {lr}
BL rt_hw_hard_fault_exception
POP {lr}
ORR lr, lr, #0x04
BX lr
ENDP

## Slide 16
打印寄存器和栈

## Slide 17
3.示例：手工分析栈，找出函数调用关系

## Slide 18
要分析栈，需要得到程序的反汇编码
fromelf --text -a -c --output=all.dis F103_Moduel\F103_Moduel.axf

## Slide 19
3.1 根据PC值在反汇编文件中找到发生错误的位置

## Slide 20
3.2 发现函数C太简单，它根本没有使用栈，
函数C执行完，直接返回到LR。
在打印的信息中，LR=0x08000383，去掉bit0，就是：0x08000382
根据这个值，在反汇编文件中找到函数C的调用者，是函数B

## Slide 21
3.3 在函数B的入口处，发现使用了8字节的栈，并且保存了LR

## Slide 22
3.4 分析函数B的栈：确定返回地址LR=0x08000355，bit0清零后就是0x08000354

## Slide 23
3.5 在反汇编中搜0x08000354 ，确定函数B的返回地址是函数A

## Slide 24
3.6 在函数A的入口处，发现使用了8字节的栈，并且保存了LR

## Slide 25
3.7 分析函数A的栈：确定返回地址LR=0x08001d99，bit0清零后就是0x08001d98
这是TestDebug函数

## Slide 26
3.8 最终，调用链为：
TestDebug
A
B
C

## Slide 27
主题
内容

## Slide 28
二、修改bin文件实现断点
内容：
什么情况下需要打断点
怎样人为触发断点
修改异常处理函数打印寄存器和栈内容
修改bin文件触发异常

## Slide 29
什么情况下需要打断点
 没有调试器
 不方便使用调试器
 想查看代码任意位置的状态

## Slide 30
2. 怎样人为触发断点
 修改原来的代码
 改为swi指令，FreeRTOS已经使用它
 改为未定义指令

## Slide 31
3. 修改异常处理函数打印寄存器和栈内容

## Slide 32
4. 修改bin文件
要修改bin文件，需要先得到bin文件：
fromelf --text -a -c --output=all.dis F103_Moduel\F103_Moduel.axf
fromelf --bin --output=test.bin F103_Moduel\F103_Moduel.axf

## Slide 34
使用STM32CubeProgrammer烧写bin文件：
查看断点位置的寄存器、栈。

## Slide 35
版权声明，本文档内容及版权归北京无忧创想信息技术有限公司所有。